## Slide 1: DONNÉES SPATIALES
James STEWART
MEASURE Evaluation
15 février 2011
Suivi et Evaluation des programmes VIH/SIDA- Séminaire régional
CESAG - Dakar, Sénégal
Notes: Finding spatial data.
<number>

## Slide 2
MEASURE Evaluation is funded by USAID through Cooperative Agreement GHA-A-00-08-00003-00 and is implemented by the Carolina Population Center at the University of North Carolina at Chapel Hill, in partnership with Futures Group International, John Snow, Inc., Macro International Inc., Management Sciences for Health, and Tulane University. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of USAID or the United States government.
Visitez-nous en ligne à http://www.cpc.unc.edu/measure.
Notes: <number>

## Slide 3: Objectif général
L’objectif général du module « Données Spatiales » est de faire acquérir aux participants les compétences pour développer une stratégie pour l’identification des bonnes sources de données spatiales et de données complémentaires qui peuvent faciliter le processus de prise de décision pour le S&E.
Notes: <number>

## Slide 4: Objectifs spécifiques
A la fin de la séance, les participants devraient comprendre les concepts suivants:
  Il y a plusieurs facteurs a considérer avant l'utilisation de données spatiales.
  Les métadonnées sont essentielles.
  Les responsables de l'infrastructure nationale des données spatiales (NSDI en anglais) peuvent aider à localiser des données spatiales pour des besoins du S&E.
  Des données spatiales sont disponibles d'une variété de sources.
Notes: <number>

## Slide 5: Plan de la séance
Considérations de données spatiales
Métadonnées
Infrastructure nationale de données spatiales
Sources de données
Points de discussion
Notes: <number>

## Slide 6: Considerations des données spatiales
Attributs clés à considérer :
  Source
  Actualité
  Système de coordonnées et référentiel géodésique
  Exactitude
  L‘échelle
  Format de fichier
  Métadonnées
Notes: Before spatial data can be used with confidence, there are some key attributes of the data to consider. There are many other attributes that should be reviewed, but these are the key items to verify at an absolute minimum. The key attributes are (Read slide).
<number>

## Slide 7
Considerations des données spatiales
Attributs clés à considérer :
  Source
  Actualité
  Système de coordonnées et référentiel géodésique
  Exactitude
  L‘échelle
  Format de fichier
  Métadonnées
Notes: Knowing the source of spatial data is essential, as some sources are much more reliable than others. For administrative boundaries, for example, the United Nations provides administrative boundaries through the Second Administrative Level Boundaries (SALB) project (www.unsalb.org). The boundaries obtained from the UNSALB project may not always be completely current, but they are among the most reliable boundaries available because they have been vetted and approved by the national mapping agencies involved in their creation. Many other data sources may not have been subjected to the same rigorous level of quality control.
Knowing the source of spatial data should also allow one to contact the originating organization in case there are issues with the data or there is a need for technical support.
<number>

## Slide 8
Considerations des données spatiales
Attributs clés à considérer :
  Source
  Actualité
  Système de coordonnées et référentiel géodésique
  Exactitude
  L‘échelle
  Format de fichier
  Métadonnées
Notes: The currency of spatial data is of critical importance, as data can become useless with the passage of time.
<number>

## Slide 9: Actualité
Imagery Source: QuickBird from Digital Globe, 31 Mar 2002
Notes: Consider this informal settlement outside São Paulo, Brazil. An out-of-date boundary might look quite different from a current boundary. If you were trying to construct a survey based on the old boundary, you would miss many households.
<number>

## Slide 10
Considerations des données spatiales
Attributs clés à considérer :
  Source
  Actualité
  Système de coordonnées et référentiel géodésique
  Exactitude
  L‘échelle
  Format de fichier
  Métadonnées
Notes: It’s essential to know both of these before you can use spatial data with confidence. Why? If you know the coordinate system and the datum, you’ll be able to align different layers using a common geographic framework. Otherwise, you could end up with data layers that don’t align and can’t be used together for analysis. Also, different coordinate systems have different uses—some for data display on a three-dimensional surface and some for display and analysis on a flat, two-dimensional surface—and you want to make sure you’re using the right one.
<number>

## Slide 11: Systèmes de coordonnées
Axe X
Abcisses
Axe Y
Ordonnées
Origine
Notes: Un système de coordonnées cartésiennes est utilisé pour définir la position des objets par rapport à un axe horizontal, ou axe X (également connu sous le nom de l'axe des abscisses) et un axe vertical, ou axe Y (également connu sous le nom de l'axe des ordonnées).
Coordinate System
A Cartesian coordinate system is used to define the location of objects relative to a horizontal axis, or X axis (also known as the axis of abscissas) and a vertical axis, or Y axis (also known as the axis of ordinates).
<number>

## Slide 12: Référentiels géodésiques
Source: ESRI ArcUser April – June 2001
Notes: Et afin de fournir des positions précises, un système de coordonnées doit être accompagné par un référentiel géodésique.
Mais qu’est-ce que c’est, un référentiel géodésique? Un référentiel géodésique est un un ensemble de points de repères ainsi qu’un modèle mathématique qui décrivent la forme et la taille de la Terre. Les référentiels géodésiques différents représenteront la Terre différemment. Selon l’échelle, la différence entre une position calculée avec un référentiel géodésique particulier et la même position calculée avec un autre référentiel géodésique peut être significative, jusqu'à plusieurs centaines de mètres.
Datums
To provide accurate physical locations, a coordinate system must be accompanied by a datum. But what is a datum? A datum is a set of reference points and a mathematical model describing the shape and size of the Earth. Different datums represent Earth differently. Depending on the scale, the difference between a location calculated with a given datum and the same location calculated with another datum can be significant, up to several hundred meters.
<number>

## Slide 13
Imagery Source: Google Earth. Boundary Source: ESRI Data & Maps.
Référentiel géodésique
Notes: It’s essential to know the datum. If you don’t know the datum and apply the wrong one, you could end up with what is known as a datum shift. So your points, lines, and polygons will be in the wrong place. The end result is that your analysis and conclusions will not be trustworthy.
Un décalage de référentiel géodésique.
<number>

## Slide 14
Considerations des données spatiales
Attributs clés à considérer :
  Source
  Actualité
  Système de coordonnées et référentiel géodésique
  Exactitude
  L‘échelle
  Format de fichier
  Métadonnées
Notes: L’exactitude des donnees est importante, car vous ne pourrez pas utililser les donnees avec confiance pour la prise de decisions si l’exactitude n’est pas bonne.
<number>

## Slide 15: Exactitude
Imagery Source: QuickBird from Digital Globe, 31 Mar 2002
Notes: D’abord vous avez l’exactitude des donnees spatiales. Si les donnees sont d’une qualite inferieure, vous aurez des mauvais resultats. Par exemple, si vous aviez l’intention de faire une enquete ici et a du utililse une limite administrative fausse, vous manqueriez beaucoup de menages.
First you have the accuracy of the spatial data. If the data were created using poor quality control procedures, you can end up with some poor results. It’s the old adage “garbage in, garbage out.” Here’s an example that’s very similar to the one about out-of-date data. If you were going to conduct a survey here, and used the inaccurate boundary, you’d miss a lot of households.
<number>

## Slide 16: Exactitude
Notes: De meme, l’exactitude des donnees attributaires—en particulier les identiants geographiques—est tres importante. Si les identifiants geographiques sont manquantes ou sont incorrectes, il pourrait poser beaucoup de problemes pour la cartographie et l’analyse.
Likewise, the accuracy of the attribute data—especially the geographic identifiers—is also important. If the geographic identifiers are missing or incorrect, they could have a serious impact on one’s ability to use the data, especially for mapping and spatial analysis.
<number>

## Slide 17
Considerations des données spatiales
Attributs clés à considérer :
  Source
  Actualité
  Système de coordonnées et référentiel géodésique
  Exactitude
  L‘échelle
  Format de fichier
  Métadonnées
Notes: Closely related to the issue of accuracy is that of scale. The Earth, or any portion thereof, is too large to draw on a map without reducing its size. This reduction is expressed as a map scale, which is the ratio of the distance on the map to the actual distance on the surface of the Earth. For example, if the Earth were drawn at its actual size, the map scale would be 1 to 1, which would mean that 1 inch on the map would equal 1 inch on the ground.
<number>

## Slide 18: Echelle: petite echelle
Notes: The slide shows an example of a small-scale map of Angola. Since scale is a ratio, small scale is synonymous with a small amount of detail. You see a larger area, but with much less detail. So Luanda just shows up as a small point in this map.
<number>

## Slide 19: Echelle: Large echelle
Notes: In contrast, here’s an example from Google Maps of a large-scale map of Luanda. You can see individual streets, neighborhoods, and cultural features. Large scale is synonymous with large amounts of detail.
<number>

## Slide 20
Considerations des données spatiales
Attributs clés à considérer :
  Source
  Actualité
  Système de coordonnées et référentiel géodésique
  Exactitude
  L‘échelle
  Format de fichier
  Métadonnées
Notes: Another key attribute to consider is the format of the file containing the spatial data. There are some proprietary formats out there, and sometimes it’s difficult to find a utility to translate the data into a format that you can use. Always be sure to know what file formats your system will accept, and work with data suppliers to provide the data in those formats.
<number>

## Slide 21
Considerations des données spatiales
Attributs clés à considérer :
  Source
  Actualité
  Système de coordonnées et référentiel géodésique
  Exactitude
  L‘échelle
  Format de fichier
  Métadonnées
Notes: All the key attributes we’ve discussed should be identified in an accompanying metadata file. Regardless of the format in which spatial data are provided, best practice requires that they be accompanied by metadata. Metadata are summary, text-based data used to describe spatial data. They provide information on such things as the scale, currency, source, coordinate system and datum, file format, access constraints, etc. Spatial data obtained without metadata are of suspect quality, and cannot be used with a great deal of confidence.
<number>

## Slide 22: Méta données
Notes: Here’s an example of metadata that accompanied a file of administrative boundaries for the Democratic Republic of the Congo downloaded from the UN SALB Web site. You can see that the metadata are very thorough, telling you the name of the data set, the time period for which the data are relevant, the file format, which is an ARC/INFO polygon coverage, etc.
<number>

## Slide 23: Méta données
Notes: The metadata go on to give you the map projection, which in this case is none since the data are provided using latitude and longitude, the data exchange format, restrictions on use, etc. One of the best things in the metadata is the contact information, which allows you to evaluate the quality of the source and to get in touch with someone if you need to.
And you can see at the bottom the metadata standard used, which is ISO 19115.
<number>

## Slide 24: Méta données: ISO 19115
"Définit le schéma exigé pour décrire des informations géographiques et des services. Il fournit des informations sur l'identifiant, la mesure, la qualité, le schéma spatial et temporel, la référence spatiale et la distribution de données géographiques numériques.”
Notes: The International Organization for Standardization (ISO) has published ISO 19115 to provide standards for geographic metadata. According to the ISO Web site, metadata (read slide).
<number>

## Slide 25: Méta données: ISO 19115
Définit les choses suivantes :
  Les sections de métadonnées obligatoires et conditionnelles, entités de métadonnées et éléments de métadonnées;
  Une série minimale de métadonnées exigés pour servir une gamme complète de d'applications de métadonnées;
  Éléments de métadonnées facultatifs - pour permettre une description standard plus vaste de données géographiques;
  La méthode pour prolonger/étendre les métadonnées pour adapter des besoins spécialisés.
Source: www.iso.org, Dec 2009
Notes: ISO 19115 defines the following:
<number>

## Slide 26
Considerations des données spatiales
Attributs clés à considérer :
  Source
  Actualité
  Système de coordonnées et référentiel géodésique
  Exactitude
  L‘échelle
  Format de fichier
  Métadonnées
Notes: To summarize, here are some key attributes of spatial data to consider before using the data with confidence.
<number>

## Slide 27: NSDI
L'infrastructure nationale des données spatiales
  La technologie, les politiques, les normes, les ressources humaines et les activités liées nécessaires pour acquérir, traiter, distribuer, pour utiliser, maintenir et préserver les données spatiales
Notes: In your search for spatial data, you should make sure to contact the people who are leading the National Spatial Data Infrastructure, or NSDI, effort in your country. To define NSDI, it is the technology, policies, standards, human resources, and related activities necessary to acquire, process, distribute, use, maintain, and preserve spatial data .
<number>

## Slide 28: NSDI
Pour la plupart des pays, il y a une agence de coordination qui dirige, comme l’organisme national de cartographie.
Ou peut être un comité composé de multiples agences.
Notes: <number>

## Slide 29: NSDI
En principe, les données ne devraient pas être gérées par une autorité centrale, mais plutôt par les responsables de la collecte des données ou le propriétaire des données.
  Bien que les données doivent être accessibles à d'autres.
Les données spatiales devraient être maintenues dans un dépôt de données
  L'inventaire des données spatiales
  Parfois contient les données elles-mêmes
  Peut être une combinaision
Notes: One of the principles of SDI development is that data are not managed by a central authority, but rather by the data collector or data owner. Often, however, the SDI coordinating agency or agencies in a country will have a metadata repository that can help ensure others are aware of the data. The repository can be just an inventory of what data are available, can contain the data themselves, or be a combination of the two.
<number>

## Slide 30: NSDI: GIS et ressources de cartographie
Typiquement l'agence de coordination de NSDI aura la capacité existante pour GIS et la cartographie
Peut souvent fournir des conseils sur la capacité disponible pour les choses suivantes:
  Logiciels
  Exigences de système
  Ressources avec des compétences
  Opportunités de formation
Notes: <number>

## Slide 31: Valeur des liaisons santé et NSDI
La santé n'a pas traditionnellement été à la table du NSDI.
Signifie que les besoins des autres secteurs (l'agriculture, le développement économique, les ressources naturelles, etc.) sont souvent pris en compte, mais pas les besoins du secteur de la santé.
Une population saine est la cruciale pour une population économiquement viable, c'est ainsi que si la santé n'est pas prise en compte cette perspective est perdue.
Notes: <number>

## Slide 32: Valeur des liaison santé et NSDI
Lorsque la santé est incluse dans les efforts NSDI, elle peut informer les décisions politiques au-delà de la santé:
  Si une nouvelle mine est ouverte, y aura-t-il besoin d’une nouvelle structure de santé pour gérer l'augmentation dans le nombre de travailleurs?
  Existe-il une relation entre la présence de routes de camionnage et la prévalence du VIH dans une région?
Notes: <number>

## Slide 33: Trouver les acteurs de NSDI
http://www.unsalb.org/
  “NMAs contact information”
http://www.gsdi.org/SDILinks
Notes: If you don’t know who the NDSI lead is in your country, a good place to check is the UN site for second administrative level boundaries, which is accessible via the top link shown on this slide. On the site there is a link to NMAs contact information, which usually provides a name, phone number, and e-mail address for the organization that worked with the UN GIS Working Group in the development of the SALB boundaries.
Another Web site worth reviewing is gsdi.org. It provides links to a variety of sdi resources, including data portals, newsletters, forums, etc.
<number>

## Slide 34: Sources de données
Acteurs de NSDI dans votre pays
Portails de Données
Institutions de recherche et ONG
Vendeurs de Logiciels
Notes: There are four main data sources I’ll talk about:
<number>

## Slide 35: Sources de données
Acteurs de NSDI dans votre pays
Portails de Données
Institutions de recherche et ONG
Vendeurs de Logiciels
Notes: The first place to start your search for spatial data is with the NSDI actors in your country. You might be able to obtain most or all of the spatial data you need, such as administrative boundaries or facility locations, from the national mapping agency, or national statistical office, or census bureau.
<number>

## Slide 36: Sources de données
Acteurs de NSDI dans votre pays
Portails de Données
Institutions de recherche et ONG
Vendeurs de Logiciels
Notes: Then there are data portals, such as:
<number>

## Slide 37: Sources de données: GeoNetwork OMS
Notes: The geonetworks from the World Health Organization,
<number>

## Slide 38: Sources de données
Acteurs de NSDI dans votre pays
Portails de Données
Institutions de recherche et les ONG
Vendeurs de Logiciels
Notes: Another place to look for spatial and public health data is research institutions, such as universities, as well as NGOs. They often have data that can help you.
<number>

## Slide 39: Sources de données
Acteurs de NSDI dans votre pays
Portails de Données
Institutions de recherche et ONG
Vendeurs de Logiciels
Notes: And of course there are software suppliers.
<number>

## Slide 40: Sources de données: données et cartes ESRI
Notes: An example would be the Data and Maps collection provided by ESRI when you purchase a copy of ArcGIS. It contains a variety of geographic layers for the world, and is useful for constructing base maps.
<number>

## Slide 41: Sources de données: ArcGIS en ligne
Notes: Or ESRI’s ArcGIS Online services, which provides imagery, streets, and other layers.
<number>

## Slide 42: Sources de données: HealthMapper
Notes: Or HealthMapper from WHO, which provides several standardized geographic layers.
<number>

## Slide 43: Sources de données: DevInfo
Notes: Or DevInfo.
<number>

## Slide 44: Sources de données
Remue ciel et terre
Notes: Data can be obtained from a variety of sources, so leave no stone unturned when trying to locate spatial or attribute data to answer your program questions. Just remember to inspect the metadata and determine the quality and appropriateness of the data before you use them.
Also, I have a handout for everyone that lists some potential data sources in which you might be interested.
<number>

## Slide 45: Points de Discussion
Quelle est votre stratégie pour trouver les données spatiales dont vous avez besoin pour le S/E ?
Est-ce que quelqu'un a travaillé avec l’organisme national de cartographie ou l’agence ou le comité responsable du développement de l'infrastructure de données spatiales dans son pays? Comment était l’expérience?
Notes: <number>

## Slide 46
MERCI
Notes: <number>